## Slide 1: Energie Data Logger (PlaatEnergy)
Ing. W.B.J. van der Plaat
chr. PKN Gemeente Gouda

## Slide 2
Raspberry Pi
PlaatEnergy
Sense Hat (Pi)
Solar
Converter
Digital Energy
Meter
Digital Gas
Meter
Internet
Router
General hardware view
P1 cable
Ethernet
or
Wifi
Wifi
HDMI cable
Bluetooth
PlaatEnergy
Secure access on internet
PlaatEnergy
Slide on attach
monitor

## Slide 3
Raspberry Pi 1
PlaatEnergy
Solar
Converter
Energie
Meter 2
Gas
Meter 1
Solar
Converter
Solar
Converter
Internet
Router
Energie Data Logger – Oostpoort
P1 kabel
Ethernet
Wifi
Wifi
Wifi
HDMI kabel
Bluetooth
PlaatEnergy
PlaatSign
bereikbaar via
internet
Hosola Bright
5000MTL-S
Oostpoort (kerk)
Hosola Bright
5000MTL-S
Hosola Bright
5000MTL-S
Raspberry Pi 2
PlaatSign
Ethernet

## Slide 4
Solar
Converter
Solar
Converter
Solar
Converter
Internet
Router
Data Logger – Oostpoort – Optie 2
Wifi
Wifi
Wifi
SolarMan
bereikbaar via
internet
SolarMan Info
elke week op
beamer presentatie
Hosola Bright
5000MTL-S
Hosola Bright
5000MTL-S
Hosola Bright
5000MTL-S

## Slide 5: Voor/nadelen - Optie 1
Voordelen:
Elektra verbruik wordt inzichtelijk gemaakt
Elektra (Solar) productie wordt inzichtelijk gemaakt
Gas verbruik wordt inzichtelijke gemaakt.
CO2 impact (Elektra / Gas) wordt inzichtelijk gemaakt.
Informatie wordt real-time getoond op monitor (in de hal)
Bovenstaande informatie real-time opvraagbaar via internet.
Nadelen:
Analoge energie meter (kantoren) moet vervangen worden door digitale variant *
Digital energie meter (kerk) moeten vervangen worden vanwege digitale gas meter. *
Analoge gas meter moet vervangen worden door digitale variant *
Hosola Bright 5000MTL-S via Wifi uitlezen niet duidelijk of dit kan?
Er zijn wat aanloop kosten (zie volgende sheet)
* Meter vervanging is kosteloos volgens mij via energie leverancier aan te vragen.

## Slide 6: Kosten Plaatje – Optie 1
Raspberry Pi mini computer * ca. 70 euro
  Raspberry Pi 2B
  Behuizing
  16GB Flash Card
  USB voeding
  Wifi USB Dongle
USB P1 Kabel ca. 15 euro
USB P1 Infrarood Kabel ca. 30 euro
HDMI Kabel (3 meter) ca. 15 euro
Raspberry besturingssysteem software is freeware 
PlaatEnergy software is freeware 
Montage in samen spraak met gebouw beheerder – geen kosten 
* Verbruikt ca. 4 Watt per uur 

## Slide 7: Voor/nadelen - Optie 2
Voordelen:
Elektra (solar) productie wordt inzichtelijk gemaakt
Kan meteen ingevoerd worden want alles is reeds aanwezig
Nadelen:
Beperkte informatie waarde. “Elektra opbrengt zegt niet zoveel als je het niet afzet tegen elektra verbruik
Niet real-time. Moment opname die in het verleden ligt.

## Slide 8: Aanbeveling
Optie 2 meteen doorvoeren zodat gemeente initieel wordt geïnformeerd.
(Optioneel) Optie 1 daarna stap voor stap invoeren
  Stap 1. Energie + Gas meters vervangen door digitale meters
  Stap 2. Raspberry Pi + PlaatEnergy data logger installeren
    Deze informatie via beamer presenteren
  Stap 3a. Uitzoeken of Solar Omvormers uitgelezen kunnen worden via Wifi (Risico)
  Stap 3b. PlaatEnergy aanpassen (sensor script toevoegen)
  Stap 4. Monitor plaatsen in hal en PlaatEnergy slide show tonen.

## Slide 9
Bijlagen PlaatEnergy
KEY FEATURES:
– Records every minute energy and gas usage (RS232 serial connection) – Records every minute solar energy delivered (TCP/IP connection) – Records every minute air temperature, air humidity and air pressure (optional) – Show real-time, historical and forecast data in Web GUI. – Show financial data in Web GUI. – Web GUI charts support years, year, month, day, minute detail level. – Web GUI charts support detail popup information. – Web GUI support manual measurement corrections.
– Web GUI support secure access – and much more!